УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «ШТЭС»

_________А.П. Щербаков

Краткое описание инвестиционной программы

- Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа предприятия на период 2019-2020г.г. рассчитана решение следующих основных задач:

- Повышение надежности снабжения электрической энергией потребителей;

- Снижение затрат на эксплуатацию автотранспорта (в том числе затрат на ГСМ, обновление автопарка).

Ввод дополнительных мощностей в рамках указанной программы не предполагается.

Достигнуть выше указанных целей предполагается за счет реализации двух мероприятий:  реконструкции ВЛ-0,4 кВ и приобретение автомобиля. Краткая характеристика указанных мероприятий представлена ниже.

    - замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 в п. Шушенское

В рамках реконструкции будет проведена замена провода 4АС35 на провод СИП 4х50 с заменой опор.

Кроме физического износа ВЛ-0,4 кВ повысить надежность электроснабжения большей части жилых домов, снизить расход электрической энергии на технические и коммерческие потери.

Завершение программы по замене провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 в п. Шушенское планируется при утверждении следующей инвестиционной программы в рамках долгосрочного тарифного регулирования на период 2019-2020 года.

2. Приобретение автомобиля марки КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04

На балансе МУП «ШТЭС» находится 43 единицы транспортных средств, из них 32 автомобилей (74,4%), срок эксплуатации которых превышает 13 лет, являются физически изношенными (нормативный документ – «Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния РД 37.009.015-98).

Территория использования автотранспорта составляет 77 км. «по прямой» с севера на юг и 30 км. с востока на запад. МУП «ШТЭС» обеспечивает обслуживание электрических сетей, расположенных в семи крупных населенных пунктах Шушенского района, Красноярского края. Основными задачами автотранспорта, используемого на предприятии, являются:

- доставка грузов и персонала из п. Шушенское и обратно. Расстояния от п. Шушенское приведены ниже:

| Населенные пункты обслуживаемые МУП «ШТЭС» | Расстояние, км. |
| --- | --- |
| Дубенское | 65 |
| Нижняя Коя | 35 |
| Ильичево | 11 |
| Субботино | 35 |
| Красный Хутор | 41 |
| Сизая | 65 |

- доставка грузов и персонала из п. Шушенское в населенные пункты Шушенского района, Красноярского края  районные отделения и обратно, расстояние между которыми составляет от 30 до 77 км, с целью обеспечения безаварийной работы сетей электроснабжения.

Все вышеуказанные задачи поставлены и реализуются в рамках выполнения МУП «ШТЭС» своих обязательств, как энергоснабжающей организации на территории муниципальных образований Шушенского района Красноярского края.

Выбор марки автомобиля обусловлен необходимость доставки материалов к месту проведения текущего (капитального) ремонта сетей электроснабжения находящихся на обслуживании организации. Исходя из качественных характеристик, стоимости приобретения, а также стоимости эксплуатации/владения, для данных целей планируется использовать автомобиль КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04.

Оценочная таблица физического износа автотранспорта.

| Физическая характеристика состояния транспортного средства | Оценка состояния | Периоды по времени их пребывания в эксплуатации | Износ, % | Количество автомобилей МУП «ШТЭС» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких-либо частей | Очень хорошее | До 2 лет включительно | 10-30 | 0 |
| На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей; после капитального ремонта | Хорошее | Свыше 2 до 5 лет включительно | 20-40 | 7 |
| Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия | Удовлетвори тельное | Свыше 5 до 8 лет включительно | 40-60 | 0 |
| Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) | Условно пригодное | Свыше 8 до 10 лет включительно | 60-75 | 1 |
| Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски | Неудовлетворительное | Свыше 10 до 13 лет включительно | до 80 | 3 |
| Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту | Предельное | Свыше 13 лет | 80 и более | 32 |